ТЕМА: Монтаж тепловых и дымовых извещателей

Решите тест входной тест. Изучите материал, решите итоговый тест.

Входной тест

Выберите правильный ответ:

1.  Устройство, формирующее сигнал «Пожар»:

а)  оповещатель;

б)  прибор приёмно-контрольный;

в)  кабель-канал;

г)  извещатель.

2.Одним из элементов оптико-электронного пожарного  извещателей является:

а) пироприемник;

б) фотодиод;

в) пьезоэлектрический кристалл.

3. Место установки геркона магнитоконтактного извещателя:			а)  на дверной раме или на двери;

б) на двери;

в)  на дверной раме.

4.   Как называется устройство, принимающее извещение при появлении пожара:

а)  модуль;

б)  сенсор;

в)  приемно-контрольный прибор.

5.  Оповещатели  бывают:

а)  речевые;

б)  объёмные;

в)  пожарные

6.  Инфракрасный охранный извещатель реагирует на :

а)  движение человека;

б)  звук шагов нарушителя;

в)  обрыв электрической цепи;

7.  Приёмно-контрольное устройство может устанавливаться:

а) в любом помещении;

б) в помещении, расположенном только в подвале;

в)  в помещении с круглосуточным дежурством обслуживающего персонала;

8.  Основное назначение системы оповещения это:

а) обработка информации;

б) приём сигналов от извещателей;

в) предупреждение людей о пожаре или аварийной ситуации.

9. Приёмно-контрольный прибор    предназначен  для:

а) приёма сигналов от пожарных и охранных извещателей;

б) автоматического управления пожаротушением;

в) предупреждения протечки воды.

10.  ПЦН - это:

а) пульт центрального назначения;

б) панель целевой надёжности;

в) пункт централизованного наблюдения.

Ответив на вопросы входного теста, сравните свои ответы с эталонами, помещёнными  в конце брошюры. Если Вы ответили на 6 и менее вопросов, вернитесь к повторению предыдущего материала. Если Вам удалось правильно ответить на 7 и более вопросов, можете приступить к изучению данного учебного элемента.

Общий  вид

Рисунок 1 –   Обслуживание  пожарной сигнализации

Технические характеристики  обслуживания  пожарной сигнализации

Пожарные сигнализации относятся к тем средствам, которые обеспечивают безопасность на различных объектах, гарантируя защиту людей и их имущества от возможного пожара. Чтобы сигнализация работала слаженно и позволяла выполнять все свои функции, важно чтобы она постоянно находилась в исправном состоянии и соответствовала требованием. Для этого предусмотрена проверка пожарной сигнализации, которая позволит своевременно выявить неполадки в системе и нейтрализовать их.

Проверка сигнализации является тем необходимым фактором, который позволит постоянно поддерживать ее в рабочем состоянии. А благодаря этому будет гарантирована безопасность как людей, так и имущества, пребывающих на охраняемом объекте. Поэтому, не следует пренебрегать проверкой охраны, ведь за это можно поплатиться не только штрафом, а и своим здоровьем, и имуществом.

Алгоритм трудовых действий  электромонтера  охранно-пожарной сигнализации  при обслуживании пожарной   сигнализации

- Выполнить подготовительные работы.

- Проверить состояние монтажа, крепление и внешний вид аппаратуры.

- Проверить срабатывание извещателей и работоспособность приемно-контрольных приборов.

- Проверить  работоспособность основных и резервных источников электропитания.

- Проверить работоспособность световых и звуковых оповещателей.

- Проверить общую работоспособность системы.

7. Выполнить заключительные работы.

Алгоритм трудовых действий  электромонтера  охранно-пожарной сигнализации    при обслуживании пожарной   сигнализации

| 1. Выполнить подготовительные работы: |
| --- |
| 1.1 получите задание на проведение плановых работ; 1.2 подготовьте и проверьте технические средства пожарной сигнализации для замены; 1.3 подготовьте расходные материалы; 1.4 ознакомьтесь с документацией по техническому обслуживанию; 1.5 подготовьте необходимые средства измерений. |  |
| 2.Проверить состояние монтажа, крепление и внешний вид аппаратуры: |
| 2.1 выполните визуальный осмотр всего оборудования системы; 2.2 снимите электропитание с оборудования; 2.3 проверьте состояние монтажа, крепление и внешний вид аппаратуры. |  |
| 3. Проверить срабатывание извещателей и работоспособность приемно-контрольных приборов: |
| 3.1 очистите камеры извещателей от пыли и грязи; 3.2 проверьте срабатывание дымовых извещателей. |  |
| 4. Проверить работоспособность основных и резервных источников электропитания: |
| 4.1 проверьте работоспособность основного источника электропитания; 4.2 проверьте работоспособность резервного источника электропитания. |  |
| 5. Проверить работоспособность световых и звуковых оповещателей: |
| 5. 1 выполните тестирование световых оповещателей; 5.2 проверьте работоспособность всех овещателей «ВЫХОД»; 5.3 выполните тестирование звуковых оповещателей. |  |
| 6. Проверить общую работоспособность системы: |
| 6. проверьте общую работоспособность системы; |  |
| 7. Выполнить заключительные работы: |
| 7.1 очистите место производства работ; 7.2 соберите инструмент и отработанные материалы; 7.3 сделайте запись о регламенте в журнале технического обслуживания. |  |

Итоговый тест

Назовите:

- Виды пожарных извещателей.

- Виды подготовительных работ при монтаже теплового извещателя.

- Причину срабатывания максимально-дифференциального  теплового пожарного извещателя.

Закончите предложение:

4. Перед началом работ по монтажу теплового извещателя необходимо________ __________________________________.

5. Разметка для прокладки проводов электропитания производится строго: _________________________________________.

6. Максимальный тепловой пожарный извещатель срабатывает при  повышении _________________________.

Вставьте пропущенное слово:

7. Дифференциальный тепловой пожарный извещатель срабатывает при увеличении  ________________повышения температуры.

8. В каждом защищаемом  от пожара помещении должно быть не менее ___________  пожарных извещателей.

Перечислите:

9.  Виды инструмента, необходимого для монтажа теплового извещателя.

10. Виды тепловых пожарных извещателей.

Сравните свои ответы с эталонами, помещенными в конце брошюры. Если вы ответили на 6 и менее вопросов, вернитесь к изучению учебного элемента. Если  вам удалось ответить на 7 и более вопросов, в присутствии мастера-инструктора выполните практическое задание.

Эталоны ответов к входному тесту

1. – б;

2. – б;

3. – в;

4. – в;

5. – а;

6. – а;

7. –  в;

8. – в;

9. – а;

10.- а

Эталоны ответов к итоговому тесту

1. Тепловые, дымовые, пламени, газовые, комбинированные.

2. - ознакомиться с порядком монтажа по паспорту извещателя;

- проверить исправность корпусов извещателей;

- проверить электромонтажный   инструмент

3. Пластины электротехнической стали.

4. Отключить электропитание, проверить отсутствие электропитания;

5. Горизонтально и вертикально.

6. открытой;

7. 3-х.

8.  Электрические и электромеханические

# 9.  Монтируемые сверху или посередине дверного полотна.

# 10. - способен выдерживать тяжелые удары и большие физические нагрузки;

# - не подлежит взлому с использованием стандартных методов злоумышленников;

# - не создает препятствий для эвакуации в случае пожара или непредвиденной ситуации.

# -  не позволяет  вскрытия отмычкой