Изучите материал, напишите конспект, письменно ответьте на вопросы, начертите монтажную схему установки дымовых извещателей.

ТЕМА: Монтаж дымовых извещателей.

В зависимости от тактико-технических характеристик радиоволновые извещатели могут использоваться как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках.

При установке радиоволновых извещателей в помещении должны быть выполнены следующие общие требования:

- установку извещателя необходимо проводить на жестких, устойчивых к вибрации опорах (капитальные стены, колонны и т.п.);

- извещатель должен быть ориентирован в помещении таким образом, чтобы он не был направлен прямо на окна, двери, вытяжные вентиляторы, тонкие  перегородки, за которыми возможно движение людей, транспорта или оборудования;

- в зоне действия извещателя не должно быть предметов, способных колебаться (например, шторы под воздействием ветра или сквозняков), должны быть выключены вентиляторы, силовые переключающие установки, вентиляционные люки закрыты крышками;

- в зоне обнаружения извещателя не должно быть громоздких металлических предметов, создающих зоны затемнения и дополнительные зоны чувствительности, иногда выходящие за пределы охраняемого объекта;

- не следует устанавливать извещатели на токопроводящие поверхности (металлические баки, сырую кирпичную кладку и т.д.), так как между извещателем и источником питания возникает двойной контур заземления, который может стать причиной ложного срабатывания извещателя;

- при использовании двух и более извещателей в одном помещении или при охране смежных помещений, общая стена которых радиопрозрачна, необходимо использовать извещатели с разными рабочими частотами (частотными литерами);

- на период охраны в охраняемом помещении не допускается включение люминисцентных ламп, расположенных к извещателю ближе максимальной рабочей дальности, оставление кошек, собак и других домашних животных;

- размещать извещатель необходимо на высоте, рекомендуемой производителем, с учетом наличия под извещателем «мертвой» зоны;

- электропитание извещателя необходимо осуществлять таким образом, чтобы имелась возможность его отключения пользователем в неохраняемое время.

При установке радиоволновых извещателей на открытых площадках должны быть выполнены следующие общие требования:

- установку извещателя необходимо проводить на жестких, устойчивых к вибрации опорах (капитальные стены, столбы и т.п.);

- в зоне действия извещателя не должно быть кустов, крон деревьев, травы высотой более 300 мм, а снежного покрова - 500 мм,  других предметов, способных колебаться под действием ветра (плохо закрепленная сетка «рабица» и т.п.);

- неровности грунта в зоне действия извещателя не должны превышать ± 300 мм на расстоянии до 5 м. При неровности поверхности высотой больше 300 мм возможность применения извещателя определяется опытным путем;

- не допускается установка извещателя ближе 5 м от мест, где возможен сток воды или обрушение снега в зоне обнаружения.

На объектах производственного и общественного назначения автоматизированные установки противопожарной сигнализации являются обязательными для обеспечения безопасности. Если пожарная сигнализация работает без ошибок, то это обеспечивает защиту жизней людей и размещенного там имущества от опасных факторов. Извещатели берут на себя особую функцию – обнаружение пожара и оповещение людей об опасности. Мировая практика показала, что наибольшая численность жертв и повреждений в результате воспламенения связана с теми объектами, где полностью отсутствовала либо частично не была настроена система противопожарной защиты.

## ОСОБЕННОСТИ

Дымовые пожарные извещатели — это приборы, которые включены в структуру автоматической системы обнаружения и сигнализации по пожаре. Их задача состоит в том, чтобы реагировать на задымление в охраняемой зоне. Датчик реагирует даже на малое количество дыма.

Дымовые извещатели – это наиболее востребованные приспособления, используемые в помещениях. Любой процесс горения обычно сопровождается выделением дыма. Подобные приспособления оповещают людей о пожаре еще на этапепервоначального воспламенения, когда жизни, здоровью и имуществу почти ничего не угрожает. Именно поэтому такие датчики чаще всего монтируются в квартирах, объектах общественного назначения, производственных и складских помещениях.

Анализатор работает за счет рассеивания светового потока сквозь микроскопические частицы дыма в помещении. Световой поток формируется светодиодом, функционирующим в инфракрасном диапазоне. Если на участке отслеживается дым, то определенная часть фотоного потока отражается от микрочастиц дыма, а потом данные поступают на приемник. Встроенным микропроцессором анализирует поставляемые сведения, а далее извещатель переводится в тревожный режим.

При разных положениях излучателей и приемников датчики дыма могут быть линейными или точечными.

## ТОЧЕЧНЫЕ ДЫМОВЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

В оборудовании этого типа фотоприемник и генератор светового потока помещены по обе стороны от камеры дымоприемника в едином корпусе. На крышке датчика имеется перфорация, что позволяет дымовым частицам проникать в корпус без каких-то препятствий. На основании этого можно сделать вывод о том, что пожарный извещатель проводит анализ уровня задымления охраняемого участка в заданной точке. Анализаторы находятся в корпусе малых размеров, просты в плане монтажа и ухода, обеспечивают эффективное выявление задымления. Точечные датчики закрепляются на потолке на каком-то конкретном расстоянии, рассчитываемом соответственно высоте потолков в помещении. В определенных ситуациях разрешена установка на стенах и иных элементах конструкции.

## ЛИНЕЙНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

Устройство условно поделено на пару отдельных блоков, в одном размещен генератор потока света, а во втором фотоприемник. Блоки устанавливаются по разным сторонам помещения.

При работе извещателя световой луч полностью пересекает объем защищаемой зоны, обеспечивая полный контроль на фоне точечных вариантов. Дальность луча составляет 150 м, поэтому не обязательно устанавливать большое количество элементов защиты, если речь идет о помещении большой площади.

Второй тип линейных извещателей имеет иную конструкцию, в рамках которой генератор светового потока и фотоприемник находятся в едином блоке, при этом их оптические оси сонаправлены. Для полноценной работы такой модели требуется установить дополнительны отражатель света, чтобы он находился в другой части помещения. Получается, что световые лучи, которые преломляются от частиц дыма, будут обратно попадать на фотоприемник.

Подобное решение считается удобным только для отслеживания появления дыма в воздухе в помещениях, где потолки достаточно высокие или имеют большую протяженность, например, в галереях, залах или на аренах. Монтируются датчики на стены.

У дымовых датчиков есть один из наиболее важных параметров – чувствительность сенсора в дымовой камере, которая является характеристикой способности оборудования отмечать наименьшие концентрации дыма в воздухе. Сейчас очень важна способность анализатора сохранять стабильный уровень чувствительности при колебаниях напряжения, смене положения, объеме освещения либо каких-то других посторонних воздействиях.

## ТИПЫ ДАТЧИКОВ

Особенности дымовых пожарных извещателей таковы, что они могут передавать данные о состоянии воздуха в помещении и степени задымления одним из двух способов: аналоговым или адресным.

Особенность аналогового извещателя состоит в том, что он включается в пожарную систему посредством шлейфа параллельно к пункту контроля, а замыкание в рамках датчика становится источником короткого замыкания в шлейфе, одновременно с этим активируется сигнализация о пожаре. Извещатель подключается посредством двухпроводного шлейфа, предназначенного для питания устройства. Выпускаются модели, которые подсоединяются посредством четырехпроводных шлейфов. В качестве недостатка монтажа такого датчика признается отсутствие возможности отслеживания работоспособности прибора. Часто фиксируется активация шлейфа без обозначения извещателя, ответственного за передачу сведений.

Адресные дымовые извещатели оснащены микропроцессором, который отвечает за отслеживание состояния прибора и коррекцию базовых настроек пожарной системы. Сопряжение с системой автоматики осуществляется с помощью цифрового шлейфа. В таком случае у извещателей имеются уникальные идентификаторы. Если приемно-контрольный прибор получает сведения о срабатывании датчика, ему одновременно передаются данные по его местоположению, состоянию, уровню заполненности, задымлению и прочим параметрам.

Оптико-электронные извещатели включают в свой состав светодиод, мигание которого свидетельствует о состоянии конкретного устройства.

Если нет необходимости в установке целой системы автоматического определения места воспламенения и его ликвидации, можно монтировать автономные датчики. Если датчик сработает, то система оповестит людей, находящихся в том же помещении. Звуковой оповещатель и основные компоненты датчика дыма помещены в единый блок. Если образуется дым, то фотоприемником фиксируется изменение потока света, а далее транслируется звуковой сигнал о повышенной концентрации опасных компонентов дыма. Извещатели подпитываются за счет встроенных батареек, которые обеспечивают работу без сбоев в течение трех лет.

## УСТРОЙСТВО

Оповещение о пожаре бывает адресным и неадресным. Зависит это от способа подключения извещателя к пожарной системе.

- От адресных датчиков сигнал передается на пульт, при этом указывается место возникновения пожара, так как у каждого отдельного прибора есть заданный номер в рамках совокупной системы. Применяются для производственных помещений и больших зданий.

- С помощью неадресных детекторов дыма формируется только звуковой сигнал, при этом определить место возгорания удается только с ориентиром на него.

- Оптико-электронные извещатели состоят из пластикового корпуса, внутри которого помещена оптическая камера, решетка рефрактора и светоприемник. На камеру попадают воздушные частицы, которые отражают излучение от светового источника. В датчике имеется схема, ответственная за анализ состава и плотности свечения. Если обнаружен дым, то срабатывает сигнализация. Шторки рефрактора отвечают за защиту устройства от пыли и света. Извещатель становится менее чувствительным из-за большого накопления частиц пыли, что становится причиной частых сбоев. Требуется регулярно протирать приборы от пыли.

- Оптические извещатели оснащаются лазерными и светодиодными излучателями.

- Ионизационные извещатели выполнены в виде камер с парой пластин, которые находятся под током, исходящим от источника ионизации: радиоактивный изотоп или катушка. Если в камере оказывается дым, то напряжение между пластинами падает, поэтому срабатывает датчик оповещения о возгорании.

## МЕСТА УСТАНОВКИ

Каждый вид дымовых пожарных датчиков нашел свою сферу применения в зависимости от особенностей:

- В жилых домах монтируются оптические точечные приборы;

- В пространствах большого объема принято устанавливать оптические линейные датчики, которые имеют адресный тип оповещения;

- На объектах повышенной важности размещаются оптические аспирационные извещатели, которые могут выявить начавшееся возгорание за несколько секунд.

## МОНТАЖ

При покупке дымовых пожарных извещателей и их последующей установке требуется учитывать их базовые характеристики:

- Материал;

- Срок службы;

- Разновидность;

- Чувствительность;

- Скорость срабатывания;

- Дальность работы;

- Потребляемая мощность;

- Охватываемая площадь.

Количество извещателей при установке подбирается соответственно высоте потолков, площади помещениях, площади зоны безопасности, наличия опасных зон. В одном помещении нужно устанавливать минимум 2 датчика возгорания. Допускается монтаж только одного прибора, если:

- Площадь комнаты мала, соответствует той, что способен охватить датчик;

- Установлена адресная система оповещения.

Любой датчик способен охватить площадь 55-85 кв.. м. при стандартной высоте потолка. При высоте потолка более 12 метров требуется монтировать датчики в два уровня.

Извещатели размещаются под перекрытиями потолка на расстоянии от стен 450 см. Между извещателями должно быть расстояние более 900 см.

Монтаж и установка приборов пожарной безопасности обязательно выполняется специалистами. При самостоятельной установке велика вероятность нарушения технических требований, что приводит к некорректной работе датчиков.

Техническое обслуживание требуется проводить регулярно, не реже раза в три месяца.

Какие бывают типы датчиков?

Что такое линейные пожарные извещатели?

В каких местах устанавливаются дымовые пожарные датчики?

Практическое задание:

начертите монтажную схему установки дымовых извещателей.

Условия задания:

Помещение 56 м2; разделено перегородками на четыре равных части, имеет 4 оконных проёма ( в каждой комнате по одному), также имеется центральный вход и пожарный выход.