План урока

Преподаватель:     Поздняков Д.В.                                 Дата: 15.03.24

Предмет: Основы слесарных работ

Группа: РК-01

Тема урока: «Виды слесарных работ»

Цель урока: Познакомить с видами слесарных работ

Задачи:

- Образовательные: сформировать у обучающихся систему знании о технологическом процессе сборки изделия; продолжить формирование обще учебных умений работы с таблицами.

## Развивающие: продолжить формирование личностных качеств, обучающихся: памяти, речи, наблюдательности. Продолжить формирование мыслительной деятельности: анализировать получаемый материал, выделять главное, делать выводы.

- Воспитательные: умение работать дистанционно через соблюдение моральных норм поведения, трудовое через оформление записей в тетради.

Тип урока: дистанционное обучение

Изучение нового материала:

Законспектировать в тетрадь

Слесарные работы - обработка металлических заготовок и изделий, дополняющая станочную обработку или завершающая изготовление. Осуществляется слесарно-сборочным инструментом вручную с применением приспособлений и станочного оборудования.

Цель слесарных работ - придание обрабатываемой детали заданных чертежом формы, размеров и чистоты поверхности.

К таким операциям относятся:

• подготовительные - плоскостная и пространственная разметка, рубка, правка, гибка, резка металла;

• операции размерной обработки, позволяющие получить заданные геометрические параметры и необходимую шероховатость обработанной поверхности - опиливание, сверление, зенкерование и развертывание отверстий, нарезание резьбы;

• пригоночные, обеспечивающие высокую точность и малую шероховатость поверхностей сопрягаемых деталей - шабрение, притирка, доводка.

При изготовлении металлических деталей слесарным способом основные операции выполняются в определенном порядке, в котором одна операция предшествует другой. Сначала производятся слесарные операции по изготовлению или исправлению заготовки: резка, правка, гибка. Далее выполняется основная обработка заготовки. В зависимости от требований, предъявляемых к готовым деталям, могут также производиться дополнительные операции. Цель их заключается в придании металлическим деталям новых свойств: повышение твердости или пластичности, стойкости от разрушения в среде газов, кислот или щелочей. К таким операциям относятся: лужение, покрытие эмалью, закалка, отжиг, электроупрочнение.

6.Закрепление и обобщение изученного материала:

1 этап – индивидуальная работа или работа в парах по вопросам (Приложение 1):

Проверяют, если в сделанных записях ответы на поставленные вопросы. Если нет, дописывают ответы.

1. Что такое слесарные работы?

2. Цель слесарных работ?

3. Какие слесарные работы относятся к подготовительным?

4. Какие слесарные работы относятся к размерной обработке?

5. какие слесарные работы относятся к пригоночным?

6. Зачем нужны дополнительные слесарные операции?

7. Какие слесарные работы относятся к дополнительным операциям?

2 этап – работа с раздаточным материалом: заполнение таблиц (Приложение 2)

Задание: Распределить названия операций по таблице

| Слесарные операции |
| --- |
| Подготовительные | Размерная обработка | Пригоночные | Дополнительные |

плоскостная и пространственная разметка, рубка, правка, гибка, резка металла; опиливание, сверление, зенкерование и развертывание отверстий, нарезание резьбы; шабрение, притирка, доводка; лужение, покрытие эмалью, закалка, отжиг, электроупрочнение.

3 этап: опрос по вопросам 1 этапа, выставление отметок в журнал (Подведение итогов: беседа – что нового узнали на уроке?

Приложение 1 Вопросы для индивидуальной и парной работы

1. Что такое слесарные работы?

2. Цель слесарных работ?

3. Какие слесарные работы относятся к подготовительным?

4. Какие слесарные работы относятся к размерной обработке?

5. какие слесарные работы относятся к пригоночным?

6. Зачем нужны дополнительные слесарные операции?

7. Какие слесарные работы относятся к дополнительным операциям?

Приложение 2

Задание: Распределить названия операций по таблице

| Слесарные операции |
| --- |
| Подготовительные | Размерная обработка | Пригоночные | Дополнительные |

плоскостная и пространственная разметка, рубка, правка, гибка, резка металла; опиливание, сверление, зенкерование и развертывание отверстий, нарезание резьбы; шабрение, притирка, доводка; лужение, покрытие эмалью, закалка, отжиг, электроупрочнение.

Домашнее задание дополнительно: Выучить определения слесарных операций