18.03.2024 Урок учебной практики МЖКХ-03

ТЕМА: Монтаж дымовых извещателей.

## МОНТАЖ

При покупке дымовых пожарных извещателей и их последующей установке требуется учитывать их базовые характеристики:

- Материал;

- Срок службы;

- Разновидность;

- Чувствительность;

- Скорость срабатывания;

- Дальность работы;

- Потребляемая мощность;

- Охватываемая площадь.

Количество извещателей при установке подбирается соответственно высоте потолков, площади помещениях, площади зоны безопасности, наличия опасных зон. В одном помещении нужно устанавливать минимум 2 датчика возгорания. Допускается монтаж только одного прибора, если:

- Площадь комнаты мала, соответствует той, что способен охватить датчик;

- Установлена адресная система оповещения.

Любой датчик способен охватить площадь 55-85 кв.. м. при стандартной высоте потолка. При высоте потолка более 12 метров требуется монтировать датчики в два уровня.

Извещатели размещаются под перекрытиями потолка на расстоянии от стен 450 см. Между извещателями должно быть расстояние более 900 см.

Монтаж и установка приборов пожарной безопасности обязательно выполняется специалистами. При самостоятельной установке велика вероятность нарушения технических требований, что приводит к некорректной работе датчиков.

Техническое обслуживание требуется проводить регулярно, не реже раза в три месяца.

Ответить на вопросы

Какие бывают типы датчиков?

Что такое линейные пожарные извещатели?

В каких местах устанавливаются дымовые пожарные датчики?

Практическое задание:

начертите монтажную схему установки дымовых извещателей.

Условия задания:

Помещение 56 м2; разделено перегородками на четыре равных части, имеет 4 оконных проёма ( в каждой комнате по одному), также имеется центральный вход и пожарный выход.